## Slide 1
校级选拔 · 2026
2026年福州理工学院人工智能创新项目校级选拔 · 项目介绍
海漂垃圾「感知—决策—执行」全链路智能治理系统 · AI+智慧海洋方向
负责人：李涌翔（智能科学与技术2025级） | 成员：许鑫杰 · 陈泽韩 · 李泽群 · 晏可鑫 | 指导教师：范忆梅

## Slide 2
问题背景与应用痛点
概况
痛点
方案
技术
成果
创新
价值
计划
探海灵眸 Oceanus · 福州理工学院
02 / 08
沿海养殖区海漂垃圾典型场景（AI示意图）
AI示意图
连江全县 2023年1—10月 累计清理海漂垃圾
2.92 万吨
（公开报道口径）
连江县海渔局访谈（2026.10，记录存档）：乡镇清运量「给不出确切数据」
01 发现滞后
人工巡查覆盖有限
垃圾滞留海面数天，发现常滞后于扩散
02 调度低效
电话协调跨队伍
派单靠经验，跨队伍空驶多、重复航行
03 临水风险
人工打捞安全风险高
船边捞取作业事故隐患大，依赖天气窗口
04 成效难量化
无统一台账
清理量分散记录，考核与汇报缺数据支撑
垃圾清理不是没有人在做，而是「发现慢、调度乱、算不清」
目标用户：县海渔局（付费方）· 沿海乡镇（执行方）· 海上环卫作业队（作业方）
为什么必须是AI：浪花泡沫/反光与浮球单帧难分、几十公里岸线人盯不过来——靠自动识别＋时序校验＋智能体研判

## Slide 3
总体解决方案
概况
痛点
方案
技术
成果
创新
价值
计划
探海灵眸 Oceanus · 福州理工学院
03 / 08
关键设计：机器人本体只是可替换的 MQTT 作业端，软件侧已具备「事件→规划→工具调用→工单→审批→派单→回传→审计→回放→评测」完整闭环，可先软件后硬件分期落地。
层级 | 核心组件 | 关键技术选型 | 层级职责 | 数据流向
感知层 | 岸基摄像头 · 边缘计算盒 | OpenCV 主通道（零数据依赖、现场可调）＋ YOLO-World 零样本对照 ＋ 时序校验 | 漂浮垃圾实时识别与事件生成；瞬态误报抑制 | ① 视频流 → 流媒体 → 大屏 ② 事件流 → 平台（MQTT）
决策层 | 智能体运行内核 · 事件研判 · 派单引擎 | 确定性 Runtime：计划 / 工具调用 / 策略守卫 / 人工审批 / 轨迹回放 ＋ PostGIS 空间就近派单 | 事件研判、空间就近派单；写操作须过策略守卫＋人工审批 | ③ 指令流 → 机器人 （MQTT）
执行层 | 水面清洁机器人（可替换 MQTT 作业端）· 机械臂 | MQTT 指令 / 回执 ＋ 树莓派总线舵机 SDK 受控拾取闭环 | 受控拾取作业；任务轨迹与状态回传 | ④ 回传流 → 平台 （MQTT＋对象存储）
核算层 | 数据底座 · 监测大屏 · 报表中心 | PostgreSQL＋PostGIS ／ Redis 7 Streams ／ EMQX | 热力图与量化报表；决策证据链与审计日志 | 治理台账与报表 → 监管考核

## Slide 4
AI 技术路线
概况
痛点
方案
技术
成果
创新
价值
计划
探海灵眸 Oceanus · 福州理工学院
04 / 08
边缘感知
• OpenCV 传统视觉主通道：零数据依赖、纯 CPU、参数现场可调
• YOLO-World 零样本检测为对照通道
• 时序校验链路：抑制瞬态误报、空间聚类、历史对比
智能体决策
• 确定性运行内核 Run / Step / Tool / Policy / Approval / Replay
• 写操作须经人工审批门禁；轨迹回放 + 证据链 + 审计
• 机械臂桥接：树莓派总线舵机 SDK，受控拾取闭环
数据底座
• PostgreSQL + PostGIS：空间索引支撑热力图与就近派单
• Redis 7：缓存 + Streams 事件队列 + PEL 回收
• EMQX MQTT：移动网络友好的设备接入
智能体运行控制台实拍（运行列表 / 审批队列 / 工具目录 / 评测指标）
口径纪律：
42%～76% 为时序链路误报抑制率（被时序过滤的检测数 / 输入检测数），非识别精度、非召回率。独立测试集量化评测省赛前补齐（见第 8 页计划①）。

## Slide 5
当前成果与 Demo
概况
痛点
方案
技术
成果
创新
价值
计划
探海灵眸 Oceanus · 福州理工学院
05 / 08
1061
项自动化测试通过
27
个智能体评测场景全通过
129
项真实状态集成验收
10
个平台页面 / 四类角色
受控环境实拍：边缘感知软件检出塑料袋（界面置信度 81%，非识别精度指标）
监测大屏卫星地图：四乡镇点位 + 实时告警
辅证：
机械臂树莓派舵机受控闭环 · 129/129 真实状态集成验收 · 12 类缺陷注入自证 · 代码仓库 github.com/Liiiyonx/seahawk · 软件著作权登记申请中 · 可运行可演示可复现

## Slide 6
创新点与优势
概况
痛点
方案
技术
成果
创新
价值
计划
探海灵眸 Oceanus · 福州理工学院
06 / 08
01
区域级治理闭环
感知—决策—执行—核算四级系统，区别于市面单机清洁船产品
02
养殖区特色检测
面向养殖区四类特色垃圾（EPS 浮球/塑料/渔具/其他），轻量、可部署、参数现场可调
03
决策全程可追溯
轨迹回放 + 证据链 + 审计三重保障，AI 不越权执行、写操作须审批
04
工程质量保障
契约漂移自证 + 缺陷注入自证，1061 项测试 + 129 集成验收覆盖七层验证
维度 | 市面竞品（WasteShark / Clearbot 等） | 探海灵眸
形态 | 单机产品 | 感知—决策—执行—核算四级系统
识别对象 | 通用漂浮垃圾 | 中国养殖区特色垃圾（EPS 浮球/渔具/饵料袋）
数据价值 | 清理量 | 热力图 + 派单调度 + 量化报表 + 溯源
成本 | WasteShark 起售价 2.36 万美元（按 1:7.2 折算约 17 万元/台） | 国产化低成本路线（询价进行中）

## Slide 7
应用价值与落地场景
概况
痛点
方案
技术
成果
创新
价值
计划
探海灵眸 Oceanus · 福州理工学院
07 / 08
治理成效示意（AI示意图）
AI示意图
县海洋渔业主管部门
【付费方】
一张图监管考核汇报，事件/任务/清理量/风险可追溯
沿海乡镇操作员
【预算执行方】
少点几次少打几个电话，异常自动到人，过程可追溯
海上环卫作业队
【直接用户】
减少空驶和重复航行，保留人工接管，降低临水风险
商业模式（测算价口径，非成交价）
监测服务费 + 清理服务费 + 设备销售/租赁；访谈线索：现行采购为全县「全年总包制」
水面机器人核心部件已完成 5 项供应商询价调研
连江县海渔局访谈（2026.10）：「自动识别＋清理，乡镇肯定非常的认可」

## Slide 8
后续完善计划
概况
痛点
方案
技术
成果
创新
价值
计划
探海灵眸 Oceanus · 福州理工学院
08 / 08
10.13—10.14
校内集中打磨
10.15 前
海峡大赛报名
10.16—10.20
海峡大赛作品完善与提交
海峡大赛前完善清单
① 补齐感知独立测试集，形成量化评测报告
② 水面机器人样机集成与受控水域联调
③ 演示视频 / 讲解视频成片完善
④ 补充系统设计文档、架构与接口定义说明
⑤ 推进与连江县沿海乡镇的试点对接
诚信口径声明 —— 有据可依 · 有人把关 · 有迹可循
• 全部数据可溯源：测试可复跑、指标带口径、商业数字为测算价
• 关键口径：76%/42% 仅指「时序链路误报抑制率」，不代表识别精度
• AI 生成素材一律标注「AI示意图」；真实系统截图均为本机演示环境实测